## Slide 1: 回顾：课程内容在计算机系统中的位置
<number>
I/O system
Processor
Compiler
Operating
System
(Windows 2K)
Application (ex: browser)
Digital Design
Circuit Design
Instruction Set
Architecture
Datapath & Control
transistors
Memory
Hardware
Software
Assembler
计算机系统的“基石”
计算机软件的“立足点”
计算机学生的“专长区”
问题→算法→程序→指令集体系结构→微结构→电路

## Slide 2: 回顾：主要教学内容
<number>
  Number Representations
  Floating Point
  Caches
  Virtual Memory
  Assembly Programming
  Logic Design
  CPU Organization
  Pipelining
  Bus
  Disks, I/O
  Performance
C Language
MIPS Assembly Lan.
MIPS Machine Code
MIPS Processor
ALU、
DatapathControl
RAM、Cache、VM
Bus、
Disk、
I/O
Machine Structure
Explain how higher level programs are translated into machine language, the general structure of computers, exceptions, interrupts, caches, address translation, CPU design, and related topics.
Focus on: a single-processor computer system

## Slide 3: 在本课程中学到了哪些？
<number>
为使计算机能执行类似程序，必须解决哪些问题？
1. 如何将其转换成机器代码？
编译（解释）、链接、……
2. 机器代码如何表示？
CH5：指令系统
3. 机器代码如何存放？
CH4：存储器
4. 机器代码如何被执行？
CH6、7：CPU（数据通路和控制器）
5. 数据如何表示和运算？
CH2、3
6. 信息如何输入/输出？
CH8、9

## Slide 4: 该课程的主要学习内容
<number>
信息（指令和数据）在计算机中如何表示？
指令系统如何设计？
如何设计功能型CPU?
如何设计存储器系统？
如何设计I/O?
如何设计总线BUS?
Notes: <number>

## Slide 5: 回顾：课程教学目标
<number>
基本目标是什么？
ISA设计原理
计算机硬件设计原理
计算机整机概念的建立
要求掌握的重要知识和能力有哪些？
利用硬件知识提高调试程序的能力
（如：数据格式转换、大端/小端方式）
从硬件角度出发编制高效程序的能力
（如：Cache的局部性、函数调用）
OS和硬件如何分工、如何衔接？
（如：异常、中断）
如何从硬件角度出发进行编译优化？
（如：流水线调度）
为后续课程打下坚实基础
（如：OS、编译原理、体系结构、微机原理、嵌入式技术等）
回顾：课程教学目标

## Slide 6: 第一章 计算机系统概述
<number>
计算机系统的组成
  硬件子系统：运算器、控制器、存储器、I/O设备
  软件子系统：系统软件和应用软件
计算机系统的分层结构
计算机组织和系统结构的概念
计算机发展简史
  冯·诺依曼机器结构
  “存储程序”工作方式
  系列机（兼容）概念
  摩尔定律
计算机的性能
  CPU：CPU(执行)时间、时钟周期、 CPI 、MIPS、FLOPS
  存储器：数据传输率、存储周期
  I/O：响应时间、吞吐量
  总线：带宽（最大数据传输率）
  基准程序（Benchmark）

## Slide 7: 第二章 数据的机器级表示
<number>
计算机内部，数、文字、图画、声音、活动图象等均为二进制编码形式
数据的类型
  分为数值型数据和非数值型数据
数值数据
  三要素：进位计数制、定浮点和编码
  定点整数：无符号整数和带（有）符号整数
  定点整数用补码表示，int型 (16位或32位) 和long型 (32位或64位)
  浮点数用IEEE754标准，float (32位：1038) 和double (64位：10308)
  如何表示特殊值：+∞/-∞，NaN（只有浮点数才能表示！）
  另一种数值表示法为BCD码，常用8421码表示
  定点数范围小，浮点数范围大
非数值数据
  逻辑数、西文字符、汉字字符等
常用的数据校验方：奇偶、海明和循环冗余校验三者的基本概念。
本章的关键是在程序中的运用！

## Slide 8: 第三章 运算方法与部件
<number>
补码定点数的加 / 减法器：
  在“无符号加法器”加“溢出检测”和“求负”电路：补码加减法器！
定点数的乘、除法器：
  用“加法+右移”实现乘法、“加法+左移”实现除法
浮点数运算：
  用定点数的加、减、乘、除运算实现
  加减运算：对阶、尾数加减、规格化、舍入
  为保证精度，浮点运算时要增加“保护位”，并考虑“舍入”
所有运算都在ALU上运行
  ALU: 算术逻辑部件
  ALU的运算由专门的来自控制器对指令译码的操作控制端决定
  ALU的核心是“加法器”
  加法器采用“先行进位”方式：引入进位生成和进位传递函数
说明：SN74181和SN74182芯片不需要掌握。
最基本的电路是：
无符号数加法器
移位器

## Slide 9: 第四章 存储器分层结构（1）
<number>
基本术语
  存储单元、MAR、MBR(MDR)、编址单位、地址空间、地址位数、易失性、随机访问、ROM、RAM、存取时间、
  存储周期、数据传输率
半导体随机访问存储器
  静态RAM(SRAM) 和 动态RAM(DRAM)
  记忆单元 – 存储芯片 – 存储模块(内存条) – 存储器
  字片式与位片式：
  DRAM：再生与刷新
  DRAM用作主存
  SRAM用作Cache
  只读存储器
  多模块交叉存储器

## Slide 10: 第四章 存储器分层结构（2）
<number>
高速缓冲存储器
  程序访问局部化
    时间局部性：同一单元在一段时间内经常被访问
    空间局部性：某一单元的邻近单元在一段时间内经常被访问
  映射关系
    直接映射：Cache槽号=主存块号 MOD Cache槽数
    相联映射：一个主存块可映射到任意一个Cache槽中
    页组映射：组内相联、组间直接
      Cache组号=主存块号 MOD Cache组数
  替换策略
    FIFO / LRU / 随机
  写策略
    Write Back / Write Through
  Cache组织
    L1 Cache / L2 Cache
    分离Cache /联合Cache

## Slide 11: 第四章 存储器分层结构（3）
<number>
为什么要进行存储管理？
  多道程序设计系统中，要求最大限度地利用主存空间
早期的存储管理：
  固定分区／变长分区(加界重定位)
  分页：所有页面全部调入
虚拟存储器管理：“按需调页”
  分页式(页表)：按固定大小划分为“页”和“页框”，按页分配
  分段式(段表)：按程序的逻辑结构划分为“段”，按段分配
  段页式(段表＋页表)：先按段分，段内再按页分
段表和页表
  用来记录虚拟段（页）在主存的存放位置及其他访问属性和特征
快表（TLB）
  将当前经常使用的若干页表项存放在一个特殊的Cache中
地址转换
  将虚拟地址转换为物理地址的过程，需要访问段表和页表
存储保护
  越界检查：访问的地址与程序模块的上下界比较
  访问权限检查：访问的类型与页(段)表中的存取权限比较
  键保护／环保护：程序的访问权限与存储区的访问权限比较

## Slide 12: 虚拟地址空间
<number>
Linux操作系统的虚拟地址空间
（其他Unix系统的设计类此）
  内核（Kernel）
  用户栈（User Stack）
  共享库（Shared Libraries）
  堆（heap）
  可读写数据（Read/Write Data）
  只读数据（Read-only Data）
  代码（Code）
可执行文件的相关内容“复制”到代码段和数据段，然后跳转到程序入口。
问题：加载时是否真正从磁盘调入信息到主存？
实际上加载时不从磁盘调入，只是将代码和数据与虚拟空间建立对应关系，称为“映射”。
“空洞”对应页面

## Slide 13: 第四章 存储器分层结构（5）
<number>

## Slide 14: 第五章 指令系统（1）
<number>
指令系统（指令集体系结构）是软/硬件的交界面
一条指令必须隐含或明显地包含：
  操作码 / 源操作数地址 / 结果值地址 / 下一条指令地址
与指令集设计相关的重要方面
  操作码 / 数据类型 / 指令格式 /寄存器 / 寻址方式
操作数类型
整数 / 浮点数 / 十进制数 / 位串 / 无符号数 / 字符串（基本类型）
存储和对齐方式
  大端序 / 小端序
  边界对齐 / 不对齐
寻址方式
寄存器 / 寄存器直接 / 直接地址 / 间接地址 / 立即 / 堆栈 /
偏移 ( 相对、变址和基址 )

## Slide 15: 第五章 指令系统（2）
<number>
操作类型
  传送 / 算术 / 逻辑 / 字符串 / 输入输出 / 程序流控制 / 系统控制 / ……
操作码编、指令长度
  定长编码：操作码字段长度固定 （定长指令字 、变长指令字）
  扩展编码：按不同类型固定操作码长度 （变长指令字）
根据设计和实现风格，指令系统分为两类：
  CISC：复杂指令集计算机
  RISC：精简指令集计算机
    指令少、寻址方式简单、指令格式规整、适合流水线控制
    只有Load/Store指令才能访存、大量通用寄存器
    采用硬连线路控制器
    便于编译器优化代码

## Slide 16: 第五章 指令系统（3）
<number>
MIPS指令格式
  R-类型 / I-类型 / J-类型
MIPS寄存器; 存储器结构
  长度 / 个数 / 功能分配 ；按字节编址 / 大端 / 按字对齐 / 地址空间结构
MIPS操作数
  寄存器操作数 / 存储器操作数 / 立即数
MIPS指令寻址方式
  立即数寻址 / 寄存器寻址 / 相对寻址 / 伪直接寻址 / 偏移寻址
MIPS指令类型
  算术 / 逻辑 / 数据传送 / 条件分支 / 无条件转移 / 。。。。。。
MIPS汇编语言形式
  操作码的表示 / 寄存器的表示 / 存储器数据表示
机器语言的解码（反汇编）
高级语言、汇编语言、机器语言之间的转换
  运算表达式 / If语句 / 循环 / 数组访问 / 过程 / 堆栈 / 栈帧
其他指令系统：PowerPC、80x86
CISC vs. RISC

## Slide 17: 第六章 中央处理器（1）
<number>
CPU的功能
  执行指令、检测“中断”并响应
CPU的组成
  控制器(Control)和数据通路(Datapath)
也可看成由内部总线连接ALU、控制部件和寄存器等组成
  寄存器有两类：用户（程序员）可见和系统专用
指令周期
  取指令、译码、(取数)、执行、(存结果)、(中断响应)
  一条指令的执行归根到底是数据在数据通路中流动的过程
数据通路的设计
  总线式数据通路（多周期CPU）：单总线、二总线、三总线
  单周期Datepath：CPI=1 ( Clock宽度为最复杂指令周期 )
  多周期Datepath：CPI>1 ( Clock宽度为最复杂子周期 )
  流水线Datepath：CPI~1 ( Clock宽度为最复杂子周期 )

## Slide 18: 第六章 中央处理器（2）
<number>
控制器的实现
  硬联线路(PLA实现)、微程序设计
微程序、微指令、微命令
  每条指令由一个微程序对应
  一个微程序由若干条微指令构成
  一个微指令包含若干微命令(操作控制信号)
微操作码编码(微命令组合)方法
  直接控制法、字段直接编码法、字段间接编码法和垂直编码法
下条微地址的确定方法有
  计数器法和下址字段法
微程序设计的特点
  规整、可维性好、 灵活、易修改，但速度慢

## Slide 19: 第八章 系统总线
<number>
计算机的主要功能部件：
  CPU：执行指令并检测和响应中断
  存储器：存放数据和程序
  I/O：系统与外设进行各种信息交换
指令中有：
  访存指令 ( 读/写内存 ) ：
    CPU-MM、CPU-Cache、MM-Cache、MM-磁盘间数据交换
  I/O指令 ( 发命令、取状态、读写数据 )：CPU-DV间数据交换
系统总线：在主要功能部件间互连的一组共享传输线
  信号线类型：数据线、地址线和控制线；可复用
  总线裁决：集中 (链式、计数器、独立请求)；分布(自举、冲突检测等)
  定时方式：同步、异步、半同步、分离
  总线事务类型 ：存储器读、存储器写、I/O读、I/O写、中断响应等
  提高总线带宽：增加宽度、信号线不复用、突发传送、提高时钟频率

## Slide 20
<number>

## Slide 21: 第九章 输入/出系统（1）
<number>
外部设备的分类
  人可读：键盘、显示器、打印机、扫描仪等
  机器可读：磁盘、磁带、光盘等
  机机通信：调制解调器、A/D转换、D/A转换等
外部设备的通用结构
  通过电缆与I/O接口相连
  接受从电缆送过来的数据和命令，回送设备的状态
外设和主机的连接
CPU或MM
外设控制器
外设
系统总线
电缆
I/O接口

## Slide 22: 第九章 输入/出系统（2）
<number>
磁表面记忆原理
  两种磁化状态：N-S态，S-N态
  写入：线圈中电流方向不同
  读出：感应电压的极性不同
记录方式
  RZ，NRZ，NRZ-1，PM，FM，MFM
磁盘存储器
  地址：柱面(磁道)号，盘面(磁头)号，扇区号
  性能指标：位密度、道密度、容量，寻道时间，等待时间，平均存取时间，数据传输率 ( 内部 / 外部 )
冗余磁盘阵列(RAID)
  多个物理磁盘组合成一个逻辑盘，以提高速度、容量和可靠性
光存储器

## Slide 23: 第九章 输入/出系统（3）
<number>
I/O系统的功能
I/O接口的职能、结构
  职能：数据缓冲、状态记录、设备控制、数据格式转换、通信控制
  结构：数据R、状态 / 控制R、译码/控制电路、与设备侧的接口
I/O设备的寻址
  I/O端口的概念：I/O接口中的各种寄存器（数据R、状态 / 控制R）
  编址方式 :
    独立编址（与主存空间分别编号）：有专门的I/O指令
    统一编址 (与主存空间统一编号，也称存储器映射方式)：没有I/O指令
输入输出方式
  程序直接控制方式
  中断控制方式
  DMA（直接存储器访问方式）

## Slide 24: 第九章 输入/出系统（4）
<number>
程序直接控制方式 ( 软件方式：查询程序 )
  通过程序直接读取外设的状态来控制外设的输入输出
中断控制方式
  通过外设主动申请“中断”来调用中断处理程序完成输入输出
    中断的职能之一：CPU和外设并行(另外：处理外设特殊事件)
    中断过程：中断响应(硬件) 和 中断处理(软件)
    中断响应：
      条件：开中断、有未被屏蔽中断请求、一条指令执行结束
      动作：关中断、保护断点和机器状态、查询中断源
    查询中断源：软件方式和硬件方式 ( 菊花链 / 并行判优 )
    向量中断：由判优线路得到中断类型号，进而得到中断向量的地址，从中取出中断向量 ( 中断服务程序首地址 )
    中断处理：中断服务程序由准备、处理、恢复三阶段
    多重中断：中断处理过程中发生新的中断
    中断优先级：中断响应优先级和中断处理优先级

## Slide 25: 第九章 输入/出系统（5）
<number>
DMA（直接存储器访问方式）
  通过DMA控制器在高速设备与主存间直接进行成批数据传送
  DMA方式下的I/O过程
    DMA控制器初始化：软件 ( CPU执行I/O操作) 来完成
      设置传送参数(内存地址、数据数、设备地址、方向等)、发启动命令
    数据传送：由硬件 (DMA控制器) 控制传送 (CPU执行其他用户程序)
    后处理：通过“DMA传送结束”中断进行相应处理，即由软件（中断服务程
    序）来实现数据校验等工作
  DMA传送的三种方式
    CPU停止法：DMA控制器一直占用总线，直到一批数据传送完毕
    周期挪用法：每传送一个数据就申请一次总线，挪用一个存储周期
    交替访问法：每个存储周期分时被CPU和DMA用
  与中断方式的区别
    数据传送的执行者不同
    请求的对象不同
    响应的时间点不同
    适用的设备不同
    外设与CPU的并行程度不同

## Slide 26: 回顾：如何学（复习）好本课程？
<number>
本课程特点
  不利点：抽象、繁琐、面广、与其他课程关联度高
  有利点：清澈见底（没有黑箱，只要想明白一定能明白）
学习要领
  站在系统的高度
  从程序员视角想问题，由粗到细建立系统整体
  运用联系的观点
  关注软件和硬件的关联、本课程与其他课程的关联
  试图去理解概念而不是死记硬背
  前后概念串起来理解，抓主干（细节为主干服务）
  多练习和动手实践
  作业自己独立完成
  上课听讲非常重要，有问题及时解决
  不来上课而“挂科”一定是你的责任！

## Slide 27
<number>
  预祝大家考试顺利！